### Használati utasítás

Lithofin MN – márvány- és gránitpolírozó

## Lithofin MN - Glanzpflege

Leírás:	A Lithofin MN–márvány- és gránitpolírozó egy természetes viasz tartalmú, nagyaktivitású polimereket, tisztító-, ápoló- és önfénylő alkotórészeket tartalmazó, oldószermentes viasz rendszeres használatra.

Tulajdonságok:	A Lithofin MN–márvány- és gránitpolírozó egy könnyen polírozható védőfilmet hoz létre, a burkolat színét kiemeli, kinézetét szebbé teszi, a kis mértékű, általános szennyeződéseket eltávolítja, így a kezelt felület ellenállóbbá válik.

Alkalmazási	A Lithofin MN–márvány- és gránitpolírozó alkalmas polírozott és lemattult
terület:	felületű természetes kőre, valamint első kezelésként nem polírozott, tehát pl.
 	bányanyers, mattcsiszolt, matt felületű természetes kőre.

Alkalmazás:	Új burkolatnál a Lithofin MN–márvány- és gránitpolírozót koncentrátumként, vagy 1:1 arányban vízzel hígítva, egy ronggyal vagy szivaccsal egyenletesen vigyük fel a kezelendő felületre. 30-40 perc száradási idő után, kézi vagy gépi polírozással a burkolat még szebbé tehető. Régi burkolat fényének felfrissítéséhez 1 vödör vízhez (kb. 10 liter) 1 csészényi Lithofin MN–márvány- és gránitpolírozót, erősen igénybevett felület esetén valamivel többet adagoljunk. Polírozott felületű mészkő és márvány ápolását tökéletesíthetjük, ha a Lithofin MN–márvány- és gránitpolírozó használata után 3-4 alkalommal a Lithofin MN–nemeskőszappannal kezeljük a felületet. Száradási idő alatt a burkolatra ne lépjünk. Csak beltérben használható.

Adagolás:	Az alaptalaj szívóképességétől függően, első használatnál kb. 20 m2/liter, a már kezelt felületnél kb. 200 m2/liter, felmosóvízhez adagolva.

Tárolás:	Száraz, hűvös és zárt helyen. Gyermekek elől elzárandó. Felbontatlanul kb. 
4 évig felhasználható.

Összetétel:	Tenzid, viasz, segédanyagok. UBA szám: 0790 0048.