| 2040 Budaörs, Károly király u. 16. Tel.: (23)500-770 Fax: (23)500-771 | TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT |
| --- | --- |
| Készítmény neve: Lithofin MN-Versiegelung – Kővédő-selyemfényű |
| 1. Gyártó cég neve: Lithofin AG Heinrich-Otto-Straße 42, D-73240 Wendlingen Telefon: +49 (0)7024-94 03 0 | 2. Összetétel: Kémiai jellemző: oldószertartalmú kővédőszer Veszélyes anyagösszetétel: xilol (minden izomer), oldószernafta (kőolaj). Pótlólagos adat: benzoltartalom: <0,1% |
| 3. Javasolt felhasználási cél: kővédőszer | 4. Fizikai és kémiai tulajdonságok: Halmazállapot: folyékony Szín: színtelen, átlátszó Illat: aromás |
| 5. Lehetséges veszélyek: Gyúlékony. Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas. Izgatja a légutakat. Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. |
| 6. Elsősegélynyújtási intézkedések: Általános előírások: A szennyeződött, átnedvesedett ruhát azonnal vegyük le. Belégzés esetén: Friss levegőről és a sérült orvosi ellátásáról gondoskodjunk. Bőrre jutáskor: azonnal mossuk le a bőrfelületet vízzel és szappannal. Szembe jutás esetén: a szemet bő vízzel alaposan mossuk ki, forduljunk orvoshoz. Lenyelés esetén: a hányást ne erőltessük, elegendő mennyiségű vizet kell inni és orvosi segítséget kell kérni. |
| 7. Tűzvédelmi intézkedések: Alkalmas oltószer: hab, por, szén-dioxid, homok. Biztonsági okokból alkalmatlan oltószer: vízsugár. Különös veszélyeztetettséget jelent az anyag, vagy maga a készítmény, annak égéstermékei, vagy a keletkező gázok: Tűz esetén veszélyes gázok képződhetnek. |
| 8. Intézkedések baleset esetén: Személyre vonatkozó elővigyázati intézkedések: Gondoskodjunk megfelelő szellőzésről. Viseljünk egyéni védőruházatot. Környezetvédelmi intézkedések: Csatornába vagy élővízbe engedni nem szabad. Tisztítási eljárás: A kiömlött anyagot folyadékmegkötő anyaggal (pl. homok, fűrészpor, univerzális kötőanyag) itassuk fel. |
| 9. Kezelés és tárolás: Utalások a biztonságos kezeléshez: Csak jól szellőző helyen alkalmazzuk. Oldószernek ellenálló eszközöket alkalmazzunk. A vegyi anyagok kezelésére vonatkozó szokásos óvintézkedéseket vegyük figyelembe. Utalások tűz – és robbanásvédelemre: Tartsuk távol gyújtóforrásoktól. – Ne dohányozzunk. Az elektrosztatikus feltöltődést meg kell akadályozni. Tárolás: A tartályt jól lezárva, hűvös és jól szellőző helyen tároljuk. Tárolási osztály: 3 |
| 10. Minőségbiztonsági adatok: Vízben való oldhatóság: nem oldható Gyulladási pont: >23 °C Alsó robbanáshatár: kb. 0,6 Vol-% Sűrűség: kb. 0,9 g/cm3 Felső robbanáshatár: kb. 8 Vol-% Forrás kezdete: >130 °C | 11. Stabilitás és reakciókészség: Semmilyen veszélyes reakció nem ismert. |
| 12. Szabályozási információk: A termék besorolása és megjelölése az Európai Közösség irányelvei alapján történt. Megjelölés: Xn Egészségre ártalmas N Veszélyes a környezetre Nemzeti előírások: Vizekre gyakorolt veszélyesség alapján osztályba sorolás 2 VwVwS (17.05.1999) - DE |
| 13. Szállításra vonatkozó előírások: Szárazföldiön történő szállítás ADR/RID (GGVSE): UN-szám: 1993 gyúlékony folyékony anyag, ha másként nincs megnevezve (tesztbenzin), 3, III Tengeri úton történő szállítás IMDG (GGVSee): UN-szám: 1993 gyúlékony folyékony anyag, ha másként nincs megnevezve (tesztbenzin), 3, III Légi úton történő szállítás: ICAO/IATA-DGR: UN-szám: 1993 gyúlékony folyékony anyag, ha másként nincs megnevezve (tesztbenzin), 3, III | 14. Egyéb Adatok: R 10 Gyúlékony R 20/21 Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas R 37 Izgatja a légutakat R 38 Bőrizgató hatású R 51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat R 65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat R67 Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak |
| HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Leírás: A Lithofin MN - Kővédő - selyemfényű egy használatra kész, selyemfényű kővédőszer. Tulajdonságok: A Lithofin MN - Kővédő - selyemfényű egy selyemfényű filmréteget képez, elzárja a kezelt felület pórusait, azt vízzáróvá teszi, így a nedvesség és a víz által feloldott károsító anyagok nem jutnak a kő belsejébe, leperegnek róla. Emellett a burkolat természetes színét és struktúráját kiemeli, mélyíti, a felületnek nedves hatást és selyemfényt kölcsönöz. Elsősorban beltérre ajánlott. A felület szennyeződésveszélye lényegesen kisebb lesz, könnyen takaríthatóvá válik, de nem teszi csúszóssá és nem sárgul be. A levegőaktivitás és a vízpára áteresztőképesség nem fog csökkenni. Alkalmazási terület: A Lithofin MN - Kővédő - selyemfényű alkalmas minden szívóképes, nem polírozott, tehát pl. bányanyers, fűrészelt, mattcsiszolt felületű természetes és műkőre, betontermékekre, klinkerre, stb. Alkalmazás: A Lithofin MN - Kővédő - selyemfényűt a teljes kiszáradás után (kb. 4-8 hét) a szennyeződés-mentes felületre puha ecsettel vagy hengerrel egyenletesen vigyük fel. Erősen szívóképes felület esetén az eljárást ismételjük meg. A kővédő beszívódása után a felesleges mennyiséget egy száraz ronggyal töröljük le. Javasoljuk a kővédő kétszeri felvitelét. Figyelmeztetés! A burkolat hőmérsékletnek +5 (C és +25 (C között kell lennie, a padlófűtést előzőleg kapcsoljuk ki. Nem szívóképes, nedves és polírozott felületű burkolatra nem alkalmas. Oldószer-érzékeny felületet, üveget, műanyagot, fa- és lakkozott burkolatot védjük a szertől. Adagolás: A burkolat szívóképességétől függően kb. 10-20 m2/liter. Száradási idő: Kb. 1-2 óra, a teljes száradás 24 óra elteltével következik be, ez idő alatt ne takarjuk le a felületet. Tartósság: Az igénybevételtől függően kültéren 2-3 évig, beltérben 3-5 évig. Tárolás: Száraz, hűvös helyen. Gyermekek elől elzárandó. Felbontatlanul kb. 4 évig felhasználható. Biztonság: A felvitelnél a helyiségekben jól ki kell szellőztetni, vagy „A” típusú védőmaszkot hordani. Alkalmazás előtt a fogyasztási és az élelmiszercikkeket távolítsuk el a helyiségből. A visszamaradó hatóanyag nem jelent veszélyt az egészségre. Összetétel: gyanta, szénhidrogének, adalékanyagok |
| Jótállás – szavatosság A törvényes előírások szerint szavatoljuk termékeink műszaki jellemzőit és minőségi követelményeit. | Gyártás időpontja: |
| A Szállítói megfelelőségi nyilatkozat a garancia idő végéig érvényes. Minőségi bizonylat kiállítója: Tamás Attila ügyvezető igazgató |